## Slide 1: Optimizacija rasporeda stanica za punjenje električnih vozila za Crnu Goru
Nikola Klimenko 1/25

## Slide 2
Glavna pitanja:
• Kako smanjiti CO₂ emisije?
• Gdje trebamo stanice za punjenje?
• Kako balansirati zadovoljstvo vozača, trošak i dostupnost?
Loše planirana mreža punjenja
Problemi sa mrežom
Zagušenja
Nezadovoljni vozači
Ključni problem:

## Slide 3
Problem: Faktori razmatrani ODVOJENO, ne obuhvataju PRAVO PONAŠANJE vozača!
Minimiziranje troškova (Zhou et al. 2022)
Stabilnost električne mreže (Lund et al. 2012)
Obnovljiva energija (Li et al. 2022)
Genetski algoritmi, troškovi izgradnje
Fluktuirajuća potražnja za snagom
Integracija solar+wind izvora
Ranija istraživanja su razmatrala:

## Slide 4: Nedostaci:
Nema modela koji hvataju:
Prosječno vrijeme čekanja vozača
Maksimalno vrijeme čekanja
Iskorištenost sistema
Statičke heurističke funkcije nisu dovoljne za stvarni saobraćaj
Ovaj projekat nudi:
Simulaciju stvarnog ponašanja
Dinamičku optimizaciju

## Slide 5: DVOSTRUKI OKVIR OPTIMIZACIJE:
FAZA 1
Heuristička optimizacija (brza, preliminarna)
Inicijalna populacija kandidata
FAZA 2
Simulacijska optimizacija (prilagođeni GA + simulacija)
FINALNO RJEŠENJE

## Slide 6: KONSTRUISANJE GRAFA:
Prednost:
Hvatamo stvarne putne distance,
ne Euklidsku distancu!
Tačke na putevima
ČVOROVI (1.000 čvorova za Crnu Goru)
Stvarna putna rastojanja
GRANE (korišteni OSRM API)
Ponderisanje po:
STANOVNIŠTVU (gustina naseljenosti)
SAOBRAĆAJU (prosječni dnevni broj vozila)

## Slide 7: Ponderisanje
Po stanovništvu
Bliže naselju → veća težina
Udaljenije → manja težina
Po saobraćaju
Tivat-Budva: 14.572 vozila/dan
Šavnik-Plužine: 1.006 vozila/dan

## Slide 8: SIMULACIJA SAOBRAĆAJA:
Parametri vozila:
Kapacitet baterije: 40 kWh
Proces:
Vozila počinju iz domova
METRIKE IZLAZA:
Prosječno vrijeme čekanja
Domet: 250 km
Brzina: 60 km/h
Punjenje do: 80%
Putuju ka destinacijama
Pali se na 20% → traže EVCS
Odabir stanice (rastojanje + čekanje)
Broj vozila koja se nisu punila
Maksimalno vrijeme čekanja
Iskorištenost sistema

## Slide 9: KOMPONENTE KVALITETA (F):
F_totalna = α₁F₁ + α₂F₂ + α₃F₃ + α₄F₄ (gdje su αᵢ težinski koeficijenti)
F₁ - ZADOVOLJSTVO VOZAČA
  Stanice visokog kapaciteta
F₂ - DOSTUPNOST MREŽE
Troškovi veze na transformatore
F₃ - CIJENA IZGRADNJE
Troškovi infrastrukture
F₄ - OPTEREĆENJE SAOBRAĆAJA
Više stanica na rutama sa više vozila
Prioritet gusto naseljenim područjima

## Slide 10: POPULACIJA PO GRADOVIMA: SAOBRAĆAJ PO RUTAMA:
Podgorica - 179.505
Bijelo Polje - 38.662
Herceg Novi - 30.824
Nikšić - 65.705
Bar - 45.812
Tivat-Budva - 14.572 vozila/dan
Kotor-Tivat - 11.615 vozila/dan
Podgorica-Tuzi - 10.915 vozila/dan

## Slide 11: POREĐENJE ZA 10.000 VOZILA:
Metrika | FLO | SGA | SLO*
Prosječno vrijeme (min) | 0,14 | 0,11 | 0,06
Maksimalno vrijeme (min) | 28 | 25 | 22
Iskorištenost (%) | 17,1 | 19,1 | 23,5
Prosječna distanca (km) | 6,88 | 5,18 | 6,18
* SLO (Naš prilagođeni GA) - NAJBOLJI REZULTATI |  |  | 
Zaključak: Prilagođeni GA nadmašuje standardni GA u sve četiri metrике! |  |  | 

## Slide 12: GLAVNI DOPRINOSI:
✓ Graf-bazirani model sa stvarnim distancama
✓ Dvostruki okvir optimizacije
✓ Simulacija stvarnog ponašanja vozača
✓ Prilagođeni genetski algoritam
BUDUĆI SMJER RAZVOJA:
Hibridne stanice (solar+vjetroturbina)
Integracija sa ostalim evropskim mrežama
Baterije za skladištenje energije
Dinamičko prilagođavanje tokom dana

## Slide 13: Opis projekta
ULAZ:
  - 25 gradova Crne Gore sa GPS koordinatama
  - 623,593 stanovnika, 93,526 procijenjenih EV vozila (15%)
PROCES:
  Genetski algoritam optimizuje raspored punjača kroz 50 generacija:
  - Evaluira fitness svakog rješenja (pokrivenost, razmak, distribucija)
  - Selektuje najbolje i kreira nova rješenja (crossover + mutacija)
  - Kontinualno poboljšava raspored
IZLAZ:
  - Optimalan raspored ~40 punjača
  - Mapa Crne Gore sa lokacijama i kapacitetima
  - Statistika pokrivanja po gradovima
  - Fitness score > 500 (odličan rezultat)

## Slide 14
HVALA NA PAŽNJI!